## Slide 1: Модуль 10: Базовая конфигурация маршрутизатора
Материалы для инструктора
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)

## Slide 2: Материалы для инструкторов. Модуль 10. Руководство по планированию
Эта презентация PowerPoint состоит двух частей:
Руководство по планированию для инструкторов
  Ознакомительная информация по модулю
  Методические пособия
Презентация перед классом для инструктора
  Дополнительные слайды, которые можно использовать в классе
  Начало на слайде № 9
  Примечание: Перед предоставлением общего доступа удалите руководство по планированию из данной презентации.
  Для получения дополнительной помощи и ресурсов перейдите на домашнюю страницу инструктора и ресурсы курса для этого курса. Вы также можете посетить сайт профессионального развития на netacad.com, официальную страницу Cisco Networking Academy в Facebook или группу FB только для инструкторов.
Notes: 2

## Slide 3: В этом модуле
Для облегчения обучения в этот модуль могут быть включены следующие функции в GUI:
Функции | Описание
Анимация | Познакомит учащихся с новыми навыками и понятиями.
Видео | Познакомит учащихся с новыми навыками и понятиями.
«Проверьте свое понимание темы» | Онлайн-контрольная по теме, чтобы помочь ученикам самостоятельно оценить понимание материала.
Интерактивные задания | Задания разных форматов, чтобы помочь ученикам оценить понимание материала.
Проверка синтаксиса | Небольшие симуляции для отработки навыков настройки в командной строке Cisco.
Задания в PT | Моделирование сетей, предназначенных для изучения, приобретения, укрепления и расширения навыков.

## Slide 4: В этом модуле (продолжение)
Для облегчения обучения в этот модуль могут быть включены следующие функции:
Функции | Описание
Практические лабораторные работы | Лабораторные работы, предназначенные для работы с физическим оборудованием.
Работа в классе | Они находятся на странице ресурсов для инструкторов. Занятия в классе предназначены для облегчения обучения, обсуждения в классе и совместной работы учащихся.
Контрольная работа по модулю | Работы для самооценки концепций и навыков, полученных в рамках серии тем, представленных в модуле.
Краткое содержание модуля | Конспект материалов модуля.

## Slide 5: «Проверьте свое понимание темы»
Упражнения «Проверьте свое понимание темы» предназначены для того, чтобы ученики могли быстро определить, поняли ли они содержание темы и могут ли они переходить к следующей, или им нужно вернуться и пересмотреть текущую тему.
Упражнения «Проверьте свое понимание темы» не влияют на оценки учащихся.
Для этих упражнений нет отдельных слайдов в презентации для инструкторов. Они перечислены в области заметок слайда перед их началом.
Notes: 5

## Slide 6: Модуль 10: Задания
Какие задания представлены в этом модуле?
Страница # | Тип задания | Название | Функционал
10.1.3 | Проверка синтаксиса | Настройка начальных параметров маршрутизатора | Рекомендовано
10.1.4 | Packet Tracer | Настройка начальных параметров маршрутизатора | Рекомендовано
10.2.5 | Проверка синтаксиса | Настройка интерфейсов | Рекомендовано
10.3.3 | Проверка синтаксиса | Настройка шлюза по умолчанию | Рекомендовано
10.3.4 | Packet Tracer | Подключение маршрутизатора к локальной сети (LAN) | Рекомендовано
10.3.5 | Packet Tracer | Устранение неполадок, связанных со шлюзом по умолчанию | Рекомендовано
10.4.1 | Видео | Различия сетевых устройств: Часть 1 | Рекомендовано
10.4.1 | Видео | Различия сетевых устройств: Часть 2 | Рекомендовано
10.4.3 | Packet Tracer | Базовая конфигурация устройства | Рекомендовано
10.4.4 | Лабораторная работа | Создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора | Рекомендовано
Notes: 6

## Slide 7: Модуль 10: Рекомендации
Перед обучением по модулю 10 инструктор должен:
Просмотреть задания и лабораторные работы для этого модуля.
Постараться включить как можно больше вопросов, чтобы привлечь внимание учащихся во время презентации в классе.
Тема 10.1
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    Какие задачи необходимо выполнить при первоначальной настройке роутера?
    Какова цель настройки баннерного сообщения на маршрутизаторе?
Тема 10.2
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    В чем преимущество настройки описания интерфейса маршрутизатора?
    Какие популярные команды show используются для проверки конфигурации интерфейса маршрутизатора?
Notes: 7

## Slide 8: Модуль 10: Рекомендации (Продолжение)
Тема 10.3
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    Какая информация необходима конечному устройству для связи с удаленными сетями?
    Почему коммутатор должен быть настроен со шлюзом по умолчанию?
Notes: 8

## Slide 9: Модуль 10: Базовая конфигурация маршрутизатора
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Notes: Программа Сетевой академии Cisco
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Модуль 10: Базовая конфигурация маршрутизатора

## Slide 10: Задачи модуля
Модуль 10: Базовая конфигурация маршрутизатора
Цель модуля: Реализация исходных параметров маршрутизатора и оконечных устройств.
Заголовок темы | Цель темы
Первоначальная настройка маршрутизатора | Выполнение первоначальной настройки маршрутизатора под управлением Cisco IOS.
Настройка интерфейсов | Выполнить настройку двух активных интерфейсов на маршрутизаторе под управлением Cisco IOS.
Настройка шлюза по умолчанию | Выполнить на устройствах настройку шлюза по умолчанию.
Notes: 10
10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.0.2 – Что я буду изучать в этом модуле?

## Slide 11: 10.1 Первоначальная настройка маршрутизатора
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.1 Первоначальная настройка маршрутизатора

## Slide 12: Первоначальная настройка маршрутизатора Шаги базовой настройки маршрутизатора
Настройте имя устройства.
Обеспечьте безопасность привилегированного режима EXEC.
Обеспечьте безопасность доступа к пользовательскому режиму EXEC
Обеспечьте безопасность удаленного доступа по протоколу Telnet или SSH
Зашифруйте все открытые пароли.
Предоставление юридического уведомления и сохранение конфигурации.
Router(config)# hostname hostname
Router(config)# enable secret password
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# password password
Router(config-line)# login
Router(config-line)# transport input {ssh | telnet}
Router(config)# service password encryption
Router(config)# banner motd # message #
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.1 - Первоначальная настройка маршрутизатора
10.1.1. - Основные шаги базовой конфигурации маршрутизатора

## Slide 13: Первоначальная настройка маршрутизатора Примеры базовой настройки маршрутизатора
Команды для базовой конфигурации маршрутизатора на R1.
Конфигурация сохраняется в NVRAM.
R1(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret class
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input ssh telnet
R1(config-line)# exit
R1(config)# service password encryption
R1(config)# banner motd #
Введите ТЕКСТОВОЕ сообщение. Заканчивая новой строкой и #
*******************************************
WARNING: Unauthorized access is prohibited!
**********************************************
R1(config)# exit
R1# copy running-config startup-config
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.1 - Первоначальная настройка маршрутизатора
10.1.2 — Пример конфигурации базовой маршрутизации
10.1.3 - Проверка синтаксиса - Настройка начальных параметров маршрутизатора

## Slide 14: Настройка исходных параметров Packet Tracer. Настройка исходных параметров маршрутизатора
В этом задании Packet Tracer вы будете делать следующее:
Проверка конфигурации маршрутизатора по умолчанию
Настройка и проверка начальной конфигурации маршрутизатора
Сохранение файла текущей конфигурации
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.1 - Первоначальная настройка маршрутизатора
10.1.4. Packet Tracer. Настройка исходных параметров маршрутизатора

## Slide 15: 10.2 Настройка интерфейсов
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 Настройка интерфейсов

## Slide 16: Настройка интерфейсов Настройка интерфейсов маршрутизатора
Настройка интерфейса маршрутизатора включает выполнение следующих команд:
Router(config)# interface type-and-number Router(config-if)# description description-text Router(config-if)# ip address ipv4-address subnet-mask Router(config-if)# ipv6 address ipv6-address/prefix-length Router(config-if)# no shutdown
Рекомендуется использовать команду description для добавления информации о сети, подключенной к интерфейсу.
Активируйте интерфейс с помощью команды no shutdown.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.1. Настройка интерфейсов маршрутизатора

## Slide 17: Настройка интерфейсов Настройка интерфейсов маршрутизатора
Команды для настройки интерфейса G0/0/0 на R1 показаны здесь:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# description Link to LAN
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
*Aug 1 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
*Aug 1 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.2 — Пример настройки интерфейсов маршрутизатора

## Slide 18: Настройка интерфейсов Настройка интерфейсов маршрутизатора (Продолжение)
Команды для настройки интерфейса G0/0/1 на R1 показаны здесь:
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:224::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
*Aug 1 01:46:29.170: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Aug 1 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Aug 1 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.2 — Пример настройки интерфейсов маршрутизатора (продолжение)

## Slide 19: Настройка интерфейсов Проверка конфигурации интерфейса
Для проверки конфигурации интерфейса используйте команды show ip interface brief и show ipv6 interface brief , показанные здесь:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.3. Проверка конфигурации интерфейса

## Slide 20: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки
В таблице приведены наиболее популярные команды, используемые для проверки конфигурации интерфейса.
Команды | Описание
show ip interface brief show ipv6 interface brief | Отображает все интерфейсы, их IP-адреса и их текущее состояние.
show ip route show ipv6 route | Отображает содержимое таблицы маршрутизации IPv4, которая хранится в ОЗУ.
show interfaces | Отображает статистические сведения по всем интерфейсам устройства. Отображает только информацию об адресации IPv4.
show ip interfaces | Отображает статистику IPv4 всех интерфейсов маршрутизатора.
show ipv6 interfaces | Отображает статистику IPv6 всех интерфейсов маршрутизатора.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации

## Slide 21: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки (продолжение)
Просмотр состояния всех интерфейсов командами show ip interface brief и show ipv6 interface brief, показаны здесь:
R1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1#
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [up/up]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:FEED:224::1
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации (продолжение)

## Slide 22: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки (продолжение)
Отображение содержимого таблиц IP-маршрутизации с помощью команд show ip route и show ipv6 route, как показано ниже:
R1# show ip route
< output omitted>
Gateway of last resort is not set
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
R1# show ipv6 route
<Данные опущены>
C 2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
через GigabitEthernet0/0/0, получить
C 2001:DB8:FEED:224::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L 2001:DB8:FEED:224::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/1, receive
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации (продолжение)

## Slide 23: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки (продолжение)
Команда show interfaces выводит статистику о состоянии для всех интерфейсов системы.
R1# show interfaces gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4321-2x1GE, address is a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Description: Link to LAN
Internet address is 192.168.10.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45
output flow-control is off, input flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:35, output hang never
Last clearing of show interface counters never
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
1180 packets input, 109486 bytes, 0 no buffer
Received 84 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
<Данные опущены>
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации (продолжение)

## Slide 24: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки (продолжение)
Отображение статистики IPv4 для интерфейсов маршрутизатора с помощью команды show ip interface , как показано:
R1# show ip interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing Common access list is not set
Outgoing access list is not set
Inbound Common access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP Flow switching is disabled
<Данные опущены>
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации (продолжение)

## Slide 25: Настройка интерфейсов Настройка команд проверки (продолжение)
Отображение статистики IPv6 для интерфейсов маршрутизатора с помощью команды show ipv6 interface, показанной здесь:
R1# show ipv6 interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
No Virtual link-local address(es):
Description: Link to LAN
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:10::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:10::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FF44:49B0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachables are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
R1#
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.2 — Настройка интерфейсов
10.2.4 — Команды проверки конфигурации (продолжение)
10.2.5 Проверка синтаксиса — настройка интерфейсов

## Slide 26: 10.3 Настройка шлюза по умолчанию
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.3 Настройка шлюза по умолчанию

## Slide 27: Настройка шлюза по умолчанию Шлюз по умолчанию на хосте
Шлюз по умолчанию используется, когда хост отправляет пакет на устройство в другой сети.
Адресом шлюза по умолчанию, как правило, является адрес интерфейса маршрутизатора, связанный с локальной сетью, в которой находится узел.
Чтобы достичь PC3, PC1 обращается к пакету с IPv4-адресом PC3, но пересылает пакет на шлюз по умолчанию, интерфейс G0/0/0 R1.
Примечание: IP-адрес хоста и интерфейс маршрутизатора должны находиться в одной сети.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.3. Настройка шлюза по умолчанию
10.3.1. - Шлюз по умолчанию для хоста

## Slide 28: Настройка шлюза по умолчанию Шлюз по умолчанию для коммутатора
Коммутатор также должен иметь адрес шлюза по умолчанию, настроенный для удаленного управления коммутатором из другой сети.
Чтобы настроить шлюз по умолчанию IPv4 на коммутаторе, используйте команду глобальной конфигурации ip default-gateway ip-address.
MEDIA IS WORKING ON A CORRECTED VERSION OF THE GRAPHIC FROM 10.3.2.
IT IS WRONG ON AR, AND ON THE GLOBAL BUG LIST
СТОП
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.3. Настройка шлюза по умолчанию
10.3.2. - Шлюз по умолчанию для коммутатора
10.3.3 — Проверка синтаксиса — Настройка шлюза по умолчанию

## Slide 29: Настройка исходных параметров маршрутизатора Packet Tracer. Подключение маршрутизатора к локальной сети
В этом задании Packet Tracer вы будете делать следующее:
Отображение сведений о маршрутизаторе
Настройка интерфейсов маршрутизатора
Проверьте конфигурацию.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.3. - Настройка шлюза по умолчанию
10.3.4 Packet Tracer. Подключение маршрутизатора к локальной сети

## Slide 30: Настройка исходных параметров маршрутизатора Cisco Packet Tracer – Устранение неполадок, связанных со шлюзом по умолчанию
В этом задании Packet Tracer вы будете делать следующее:
Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.
Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.
Примените выбранное решение.
Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.
Запишите выбранное решение.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.3. - Настройка шлюза по умолчанию
10.3.5 – Cisco Packet Tracer - Устранение неполадок, связанных со шлюзом по умолчанию

## Slide 31: 10.4 Практика и контрольная работа модуля
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4 Практика и контрольная работа модуля

## Slide 32: Практика модуля и контрольная работа Видео — Различия сетевых устройств: Часть 1
В этом видео будут рассмотрены различные физические характеристики:
    Маршрутизаторы Cisco серии 4000
    Маршрутизаторы Cisco серии 2900
    Маршрутизаторы Cisco серии 1900
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4 – Практика и контрольная работа модуля
10.4.1 — Видео — Различия сетевых устройств: Часть 1

## Slide 33: Практика модуля и викторина Видео — Различия сетевых устройств: Часть 2
В этом видео будут рассмотрены различные конфигурации следующих:
    Маршрутизаторы Cisco серии 4000
    Маршрутизаторы Cisco серии 2900
    Маршрутизаторы Cisco серии 1900
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4 – Практика и контрольная работа модуля
10.4.2 — Видео — Различия сетевых устройств: Часть 2

## Slide 34: Настройка исходных параметров маршрутизатора Cisco Packet Tracer – Базовая конфигурация устройства
В этом задании Packet Tracer вы будете делать следующее:
Составление сетевой документации
Настройка базовых параметров маршрутизатора и коммутатора.
Проверка подключения и устранение неполадок.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4. - Настройка шлюза по умолчанию
10.4.3 — Packet Tracer — Базовая конфигурация устройства

## Slide 35: Настройка начальных параметров маршрутизатора Лабораторная работа — Создание коммутатора и сети маршрутизаторов
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи.
Настройка топологии и инициализация устройств
Настройка устройств и проверка подключения
Отображение сведений об устройстве
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4. - Настройка шлюза по умолчанию
10.4.4 – Лабораторная работа - Создание сети, состоящей из коммутатора и маршрутизатора

## Slide 36: Практика и контрольная работа модуля Что я изучил в этом модуле?
При настройке начальных параметров маршрутизатора необходимо выполнить следующие задачи.
  Настройте имя устройства.
  Обеспечьте безопасность привилегированного режима EXEC.
  Обеспечьте безопасность доступа к пользовательскому режиму EXEC
  Обеспечьте безопасность удаленного доступа по протоколу Telnet или SSH
  Защитите все пароли в файле конфигурации.
  Создайте баннер с правовым уведомлением.
  Сохраните конфигурацию.
Чтобы маршрутизаторы были доступны, интерфейсы маршрутизатора должны быть настроены.
  Активируйте интерфейс с помощью команды no shutdown. Для активации физического уровня интерфейс должен быть также подключен к другому устройству (коммутатору или маршрутизатору). Существует несколько команд, которые можно использовать для проверки конфигурации интерфейса, включая краткое описание show ip interface brief и show ipv6 interface brief , show ip route и show ipv6 route , а также show interfaces , show ip интерфейс и show ipv6 интерфейс.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4 – Практика и контрольная работа модуля
10.4.5 – Что я изучил в этом модуле?

## Slide 37: Практика и контрольная работа модуля Что я изучил в этом модуле? (Продолжение)
Чтобы конечное устройство достигло других сетей, необходимо настроить шлюз по умолчанию.
  IP-адрес узлового устройства и адрес интерфейса маршрутизатора должны находиться в одной сети.
Коммутатор также должен иметь адрес шлюза по умолчанию, настроенный для удаленного управления коммутатором из другой сети.
  Чтобы настроить шлюз по умолчанию IPv4 на коммутаторе, используйте команду глобальной конфигурации ip default-gateway ip-address.
Notes: 10 – Базовая конфигурация маршрутизатора
10.4 – Практика и контрольная работа модуля
10.4.5 – Что я изучил в этом модуле? (Продолжение)?

## Slide 38: Модуль 10: Базовая конфигурация маршрутизатора Новые термины и команды
show ip interface brief show ipv6 interface brief show ip route show ipv6 route show interfaces show ip interface show ipv6 interface ip default-gateway