## Slide 1: Модуль 9: Разрешение адресов
Материалы для инструктора
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Notes: Программа Сетевой академии Cisco
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Модуль 9: Разрешение адресов

## Slide 2: Материалы для инструкторов. Модуль 9. Руководство по планированию
Эта презентация PowerPoint состоит двух частей:
Руководство по планированию для инструкторов
  Ознакомительная информация по модулю
  Методические пособия
Презентация перед классом для инструктора
  Дополнительные слайды, которые можно использовать в классе
  Начало на слайде № 9
  Примечание: Перед предоставлением общего доступа удалите руководство по планированию из данной презентации.
  Для получения дополнительной помощи и ресурсов перейдите на домашнюю страницу инструктора и ресурсы курса для этого курса. Вы также можете посетить сайт профессионального развития на netacad.com, официальную страницу Cisco Networking Academy в Facebook или группу FB только для инструкторов.
Notes: 2

## Slide 3: В этом модуле
Для облегчения обучения в этот модуль могут быть включены следующие функции в GUI:
Функции | Описание
Анимация | Познакомит учащихся с новыми навыками и понятиями.
Видео | Познакомит учащихся с новыми навыками и понятиями.
«Проверьте свое понимание темы» | Онлайн-контрольная по теме, чтобы помочь ученикам самостоятельно оценить понимание материала.
Интерактивные задания | Задания разных форматов, чтобы помочь ученикам оценить понимание материала.
Проверка синтаксиса | Небольшие симуляции для отработки навыков настройки в командной строке Cisco.
Задания в PT | Моделирование сетей, предназначенных для изучения, приобретения, укрепления и расширения навыков.

## Slide 4: В этом модуле (продолжение)
Для облегчения обучения в этот модуль могут быть включены следующие функции:
Функции | Описание
Практические лабораторные работы | Лабораторные работы, предназначенные для работы с физическим оборудованием.
Работа в классе | Они находятся на странице ресурсов для инструкторов. Занятия в классе предназначены для облегчения обучения, обсуждения в классе и совместной работы учащихся.
Контрольная работа по модулю | Работы для самооценки концепций и навыков, полученных в рамках серии тем, представленных в модуле.
Краткое содержание модуля | Конспект материалов модуля.

## Slide 5: «Проверьте свое понимание темы»
Упражнения «Проверьте свое понимание темы» предназначены для того, чтобы ученики могли быстро определить, поняли ли они содержание темы и могут ли они переходить к следующей, или им нужно вернуться и пересмотреть текущую тему.
Упражнения «Проверьте свое понимание темы» не влияют на оценки учащихся.
Для этих упражнений нет отдельных слайдов в презентации для инструкторов. Они перечислены в области заметок слайда перед их началом.
Notes: 5

## Slide 6: Модуль 9: Задания
Какие задания представлены в этом модуле?
Страница # | Тип задания | Название | Функционал
9.1.3 | Packet Tracer | Определение MAC- и IP-адресов | Рекомендовано
9.1.4 | Проверьте свое понимание темы | MAC и IP | Рекомендовано
9.2.3 | Видео | Принцип работы протокола ARP — ARP-запрос | Рекомендовано
9.2.4 | Видео | Принцип работы протокола ARP — ARP-ответ | Рекомендовано
9.2.5 | Видео | Роль ARP в обмене данными с удаленными сетями | Рекомендовано
9.2.9 | Packet Tracer | Изучение таблицы АRP | Рекомендовано
9.2.10 | Проверьте свое понимание темы | ARP | Рекомендовано
9.3.1 | Видео | Обнаружение соседних IPv6 устройств | Рекомендовано
9.3.4 | Packet Tracer | Обнаружение соседних IPv6 устройств | Рекомендовано
9.3.5 | Проверьте свое понимание темы | Обнаружение соседних IPv6 устройств | Рекомендовано
Notes: 6

## Slide 7: Модуль 9: Рекомендации
Перед обучением по модулю 9 инструктор должен:
Просмотреть задания и лабораторные работы для этого модуля.
Постараться включить как можно больше вопросов, чтобы привлечь внимание учащихся во время презентации в классе.
Тема 9.1
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    Попросите учащихся обсудить IP-адреса и MAC-адреса от источника к месту назначения при наличии нескольких переходов.
    Опишите адреса уровня 2, используемые, когда пункт назначения находится в той же локальной сети, и когда пункт назначения находится в удаленной сети.
Тема 9.2
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    Какое влияние оказывают запросы ARP на сеть и другие локальные устройства?
    Какие риски связаны с ARP?
Notes: 7

## Slide 8: Модуль 9: Рекомендации (Продолжения)
Тема 9.3
  Спросите студентов или проведите обсуждение в классе
    Почему вы полагаете, что запросы соседей ICMPv6 отправляются как многоадресные, а не широковещательные?
    Обсудите сходства и различия между процессами ARP и ICMPv6.
Notes: 8

## Slide 9: Модуль 9: Разрешение адресов
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Notes: Программа Сетевой академии Cisco
Введение в сетевые технологии v7.0 (ITN)
Модуль 9: Разрешение адресов

## Slide 10: Задачи модуля
Название модуля: Разрешение адресов.
Цели модуля: Объяснить, как ARP и ND обеспечивают обмен данными в локальной сети.
Заголовок темы | Цель темы
MAC- и IP-адреса | Сравнить роли MAC- и IP-адресов.
⁪Протокол ARP | Объяснить назначение протокола разрешения адресов (ARP).
Обнаружение соседа | Рассказать о принципах обнаружения соседей при использовании протокола IPv6.
Notes: 10
9: Разрешение адресов
9.0.2

## Slide 11: 9.1 MAC- и IP-адреса
Notes: 9: Разрешение адресов
9.1 MAC- и IP-адреса

## Slide 12: MAC- и IP-адреса Устройства назначения в той же сети
Устройству в локальной сети Ethernet присваиваются два основных адреса.
  Физический адрес (MAC-адрес) используется для обмена данными между сетевыми платами Ethernet устройств, находящихся в одной сети.
  Логический адрес (IP-адрес) используется для отправки пакетов от источника к назначению.
  Адреса уровня 2 используются для доставки кадров из одного сетевого адаптера в другой сетевой адаптер в той же сети. Если IP-адрес назначения находится в той же сети, то MAC-адресом назначения является адрес устройства назначения.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.1 MAC- и IP-адреса
9.1.1 – Устройство назначения в той же сети

## Slide 13: MAC- и IP-адреса Устройства назначения в удаленной сети
Если IP-адрес назначения находится в удаленной сети, то MAC-адресом назначения является адрес шлюза хоста по умолчанию.
  ARP используется IPv4 для связывания IPv4 адреса устройства с MAC-адресом NIC устройства.
  ICMPv6 используется IPv6 для связывания IPv6 адреса устройства с MAC-адресом сетевого адаптера устройства.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.1 MAC- и IP-адреса
9.1.2. Устройства назначения в удаленной сети

## Slide 14: MAC- и IP-адреса Packet Tracer. Идентификация МАС- и IP-адресов
В рамках данного упражнения Packet Tracer необходимо решить следующие задачи:
Сбор информации PDU для локальной сети связи
Сбор информации PDU для удаленной сетевой связи
Notes: 9: Разрешение адресов
9.1 MAC- и IP-адреса
9.1.3 Packet Tracer. Идентификация МАС- и IP-адресов
9.1.4 — Проверьте ваше понимание темы — MAC и IP

## Slide 15: 9.2 ARP
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP

## Slide 16: ARP Обзор ARP
Устройство использует ARP для определения MAC-адреса назначения локального устройства, когда оно знает свой IPv4 адрес.
Протокол ARP выполняет две основные функции.
  Сопоставление IPv4-адресов и МАС-адресов
  Ведение ARP-таблицы соответствий IPv4 с MAC-адресами
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.1 — Обзор ARP

## Slide 17: Протокол разрешения адресов (ARP) Функции протокола ARP
При передачи кадра, устройство ищет в своей таблице ARP IPv4-адрес назначения и соответствующий MAC-адрес.
  Если IPv4-адрес назначения пакета находится в той же сети, что и IPv4-адрес источника, устройство ищет в таблице ARP IPv4--адрес назначения.
  Если IPv4-адрес назначения находится в другой сети, устройство ищет IPv4-адрес шлюза по умолчанию.
  Если устройство находит IPv4-адрес, то в качестве MAC-адреса в кадре используется соответствующий MAC-адрес.
  Если запись не найдена, устройство отправляет ARP-запрос.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.2. Функции протокола ARP

## Slide 18: Видео. Принцип работы протокола ARP — ARP-запрос
В этом видео будет рассмотрен запрос ARP для MAC-адреса.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.3 — Видео — запрос ARP

## Slide 19: Протокол разрешения адресов (ARP) Видео. Принцип работы протокола ARP — ARP-ответ
В этом видео будет показан ответ ARP в ответ на запрос ARP.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.4. Видео. Принцип работы протокола ARP — ARP-ответ

## Slide 20: Протокол разрешения адресов (ARP) Видео. Роль ARP в процессе удаленного обмена данными
В этом видео будет показано, как запрос ARP предоставит узлу MAC-адрес шлюза по умолчанию.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.5. Видео. Роль ARP в процессе удаленного обмена данными

## Slide 21: Протокол разрешения адресов (ARP) Удаление записей из таблицы ARP
Записи в таблице ARP не являются постоянными и удаляются, когда таймер кэша ARP истекает по истечении указанного периода времени.
Этот период может быть разным в зависимости от операционной системы устройства.
Записи таблицы ARP также могут быть удалены администратором вручную.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.6. Удаление записей из таблицы ARP

## Slide 22: Протокол разрешения адресов (ARP) Таблицы ARP на сетевых устройствах
На маршрутизаторе Cisco для просмотра таблицы ARP используется команда show ip arp.
Команда arp —a отображает таблицу ARP на ПК с Windows 10.
R1# show ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.10.1 - a0e0.af0d.e140 ARPA GigabitEthernet0/0/0
C:\Users\PC > arp -a
Interface: 192.168.1.124 --- 0x10
Internet Address Physical Address Type
192.168.1.1 c8-d7-19-cc-a0-86 dynamic
192.168.1.101 08-3e-0c-f5-f7-77 dynamic
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.7. Таблицы ARP на сетевых устройствах

## Slide 23: ARP Проблемы ARP широковещательная рассылка ARP и ARP-спуфинг
Поскольку ARP-запрос является кадром широковещательной рассылки, его получают и обрабатывают все устройства в локальной сети.
Чрезмерное распространение ARP может привести к снижению производительности.
Злоумышленник может использовать ARP spoofing для атаки «отравление» ARP-кеша.
Коммутаторы уровня предприятия включают методы снижения уровня защиты от атак ARP.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.8 — Проблемы ARP широковещательная рассылка ARP и ARP-спуфинг

## Slide 24: ARP Packet Tracer. Изучение таблицы АRP
В рамках данного упражнения Packet Tracer необходимо решить следующие задачи:
Анализ ARP-запроса
Изучение таблицы MAC-адресов коммутатора
Анализ процесса ARP в удаленных подключениях
Notes: 9: Разрешение адресов
9.2 ARP
9.2.9 – Cisco Packet Tracer. Изучение таблицы АRP
9.2.10 – Проверьте свое понимание темы - ARP

## Slide 25: 9.3 Медные кабели
Notes: 9: Разрешение адресов
9.3 Медные кабели

## Slide 26: Обнаружение соседних IPv6 устройств Видео. Обнаружения соседей по протоколу IPv6.
Вместо протокола ARP разрешение адресов IPv6 использует ICMPv6-сообщения типа Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement (запрос и объявление о соседях).
Notes: 9: Разрешение адресов
9.3 – Обнаружение соседних IPv6 устройств
9.3.1 – Видео - Обнаружение соседних IPv6 устройств

## Slide 27: Обнаружение соседних IPv6 устройств Видео. Обнаружение соседей по протоколу IPv6
Протокол обнаружения соседей IPv6 (ND) обеспечивает:
  Разрешение адресов
  Обнаружение маршрутизатора
  Услуги по перенаправлению
«Запрос соседнего узла» и «Ответ соседнего узла» используются для обмена сообщениями между устройствами, например разрешения адресов (аналогично ARP для IPv6).
Сообщения ICMTPv6 Router Solicitation (RS) и Router Advertisement (RA) используются для обмена сообщениями между устройствами и маршрутизаторами для обнаружения маршрутизаторов.
Сообщения перенаправления ICMPv6 используются маршрутизаторами для лучшего выбора следующего перехода.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.3 – Обнаружение соседних IPv6 устройств
9.3.2 — Сообщения обнаружения соседей по протоколу IPv6

## Slide 28: Обнаружение соседей по протоколу IPv6 Обнаружение соседей по протоколу IPv6 — разрешение адресов
IPv6 устройства используют ND для разрешения MAC-адреса известного IPv6 адреса.
Сообщения ICMPv6 Neighbor Solicitation отправляются с помощью специальных адресов многоадресной рассылки Ethernet и IPv6.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.3 – Обнаружение соседних IPv6 устройств
9.3.3 — Обнаружение соседей по протоколу IPv6 — разрешение адресов

## Slide 29: Обнаружение соседних IPv6 устройств Packet Tracer — Обнаружение соседей по протоколу IPv6
В рамках данного упражнения Packet Tracer необходимо решить следующие задачи:
Часть 1: Обнаружение соседних IPv6 устройств в локальной сети
Часть 2: Обнаружение соседей IPv6 удаленная сеть
Notes: 9: Разрешение адресов
9.3 – Обнаружение соседних IPv6 устройств
9.3.4 — Packet Tracer — Обнаружение соседей по протоколу IPv6
9.3.5 — Проверьте ваше понимание темы — Обнаружение соседей

## Slide 30: 9.4 Практика и контрольная работа модуля
Notes: 9: Разрешение адресов
9.4 Практика и контрольная работа модуля

## Slide 31: Практика и контрольная работа модуля Что я изучил в этом модуле?
ARP-запросы используются для доставки кадра, передаваемого по каналу в инкапсулированном IP-пакете, от одной сетевой интерфейсной платы к другой в той же сети.
Если IP-адрес назначения находится в той же сети, то MAC-адресом назначения является адрес устройства назначения.
Если IP-адрес назначения находится в удаленной сети, то MAC-адресом назначения является адрес шлюза хоста по умолчанию.
Устройство использует ARP для определения MAC-адреса назначения локального устройства, когда оно знает свой IPv4 адрес.
ARP предоставляет две основные функции: разрешение IPv4 адресов для MAC-адресов и ведение таблицы сопоставлений IPv4 для MAC-адресов.
После получения ARP-ответа устройство добавит адрес IPv4 и соответствующий MAC-адрес в свою таблицу ARP.
В каждом устройстве есть таймер кеша ARP, который удаляет записи из таблицы ARP, не используемые в течение указанного периода времени.
IPv6 не использует ARP, он использует протокол ND для разрешения MAC-адресов.
Устройство IPv6 использует ICMPv6 Neighbor Discovery для определения MAC-адреса назначения локального устройства, если оно знает свой IPv6 адрес.
Notes: 9: Разрешение адресов
9.4 – Практика и контрольная работа модуля
9.4.1 – Что я изучил в этом модуле?
9.4.2 — Контрольная по модулю - Разрешение адресов

## Slide 32: Модуль 9: Разрешение адресов Новые термины и команды
Address Resolution Protocol (ARP) ARP table show ip arp arpr -a ICMPv6 Neighbor Discovery protocol (ND) ICMPv6 Neighbor Solicitation (NS) message ICMPv6 Neighbor Advertisement (NA) message ICMPv6 Router Solicitation (RS) message ICMPv6 Router Advertisement (RA) message ICMPv6 Redirect Message |